## Slide 1
Smart-Home-Guard
端侧智能居家安全告警系统
Aurora 画面配置 · 端侧检测 · 危险区告警 · 60 秒可验收日志
初赛提交材料草稿 | 需补充现场截图与最终实测日志

## Slide 2
重要内容预览
把评审最关心的“能跑、可验、稳定、可复现”提前亮出来
02
功能闭环
Aurora 取景 -> PC 画危险区 -> 板端检测 -> OSD 显示 -> GPIO 声光报警。
性能可量化
60 秒自动输出 FPS、R 值、P95 延迟、评分估算和异常计数。
现场鲁棒
摄像头、数据、推理、资源异常均有日志、降级和恢复策略。
待补：Aurora 调试画面截图
待补：最终串口 [CHECK] 日志截图

## Slide 3
设计目标
围绕居家危险区域入侵告警，优先保证现场可复现和评审可验证
03
• 检测目标：person、dog、cat 三类进入危险区触发告警
• 部署目标：端侧独立运行，PC 仅用于配置危险区
• 可视化目标：OSD 显示危险区、目标框和 ALERT 状态
• 验收目标：稳定运行 >= 60s，输出 FPS/P95 延迟/异常计数
• 鲁棒目标：黑暗、强光、资源缺失和链路异常下可降级运行
赛题评分映射
功能目标完成度 40 + 应用性能 20 + 创新性 20 + 协作与材料 20
取舍原则
不追求复杂 UI，优先降低端侧热路径 I/O 与推理延迟。
边界说明
多边形判断是真实多边形；OSD 展示为外接矩形。

## Slide 4
系统架构
板端完成实时检测与告警，PC 端只参与配置与调试
04
Camera / Aurora
A1 图像管线
AI 推理
区域判断
OSD/GPIO
串口日志
PC 上位机
串口 SNAPSHOT 获取预览，鼠标绘制区域，发送 ZONE/START。
板端运行态
正式检测阶段压缩快照频率，验收日志直接输出到串口。

## Slide 5
实现思路
把“检测”“判断”“显示”“告警”“验收”拆成可观察模块
05
检测模块
Head6 输出 -> DFL 解码 -> stride 恢复 -> NMS -> 类别过滤。
危险区模块
PC 坐标保持在 1440x1080 crop 空间，板端同坐标判断。
可视化模块
OSD 分层绘制检测框、危险区和 ALERT 位图。
报警模块
进入危险区后 GPIO8/GPIO10 控制 LED 与蜂鸣器。
环境策略
采样 UYVY Y 通道，低照/强光动态调整阈值。
验收日志
60s 汇总 runtime、avg_app、R、p95_T、异常计数。

## Slide 6
模型与端侧适配
从通用检测基线到 SmartSens M1 部署模型
06
正式模型文件
smart_guard_coco_256.m1model
端侧优化
输入尺寸从 640 降为 256，减少预处理和推理负载；检测后处理保留 DFL/stride/NMS 的完整链路。
真实声明
通用 COCO 检测权重作为基线，结合 Aurora 现场画面进行阈值、尺寸和鲁棒性调优。
不夸大边界
当前材料不声称已完成 Aurora 自采样再训练；如需满足强制要求，应补采样、标注和微调证据。
待补：模型转换平台截图或最终模型文件列表截图

## Slide 7
危险区判断与 OSD 显示边界
判断追求准确，显示追求稳定，二者在工程中明确分离
07
真实多边形判断
多边形点位来自 PC 上位机；板端用 point-in-polygon 判断目标中心是否进入区域。
外接矩形显示
OSD 当前显示多边形的 bounding box，避免多段线绘制造成 buffer 与性能波动。
日志可见
串口输出：[ZONE] judgement=polygon display=bbox points=N
待补：危险区画框截图（标注真实点集与外接矩形）

## Slide 8
PC 上位机与串口配置
无网络时仍可完成危险区配置和启动
08
1. SNAPSHOT
板端发送 Aurora 预览图
2. DRAW
PC 鼠标绘制多边形
3. ZONE
发送区域 JSON
4. START
进入正式检测
待补：PC 上位机窗口截图
待补：FT232RL 接线/实物图

## Slide 9
应用性能评估
最终分数需要用 256 模型重新跑 60 秒日志确认
09
指标 | 日志字段 | 当前取证要求
实时性 | [FPS] app/sensor/R/score_est | 保存 60s 内多条 FPS 输出
端到端延迟 | [LAT] p95/p95_T/score_est | 保存 P95 与 45fps 帧周期换算
稳定性 | [CHECK][SUMMARY] stable | runtime >= 60s 且无连续失效
异常计数 | [CHECK][COUNTS] recoveries/failures | 资源异常为 0 或可解释降级
待补：最终 256 模型实测数据。不要沿用旧版 640/60fps 数据。

## Slide 10
鲁棒性与异常处理
评分表要求的摄像头、数据、推理、资源异常均有对应策略
10
摄像头异常
连续取帧失败后重启 pipeline，并输出 [CAM][ALARM]。
数据异常
sensor tensor 空指针或异常时跳过并尝试恢复。
推理异常
预处理/推理失败计数，连续失败时降级跳过 OSD。
资源异常
模型、LUT、bitmap、GPIO、UART 缺失均有 warn/degrade。
黑暗/强光
avg_luma 触发 LOW_LIGHT/BRIGHT，动态调整 conf。
启动恢复
run.sh 直接输出串口日志，异常退出后 2s 自动重启。

## Slide 11
问题闭环与优化路径
从现象、定位、修复到验证，形成可答辩的问题链
11
• 人体框不完整：定位到 YOLOv8 DFL 解码缺失 stride，恢复 ltrb*stride_f。
• 危险区误判：统一 crop 坐标判断，OSD 显示前再加 x offset。
• 日志影响性能：关闭热路径文件写入，快照编码移到后台线程。
• 端侧 FPS 偏低：输入尺寸切到 256，降低模型和后处理负载。
• 现场光照变化：用 avg_luma 轻量判断低照/强光并动态调阈值。
待补：优化前后对比截图或 Git 提交记录截图

## Slide 12
演示与提交材料计划
把能证明作品的证据全部沉淀到 PPT、技术文档和压缩包里
12
PPT 介绍视频
录制本 PPT 讲解，控制在 5-8 分钟，覆盖目标、实现、性能、问题闭环。
作品演示视频
横屏 1080P，录 Aurora 画面、串口日志、危险区告警和声光反馈。
技术数据包
源码、模型、脚本、配置、可执行文件、README、最终日志截图。
待补：最终材料目录截图 + 演示视频封面帧
下一步：封版提交前，运行 git status，确认模型文件、材料文件和 zone_config 是否按需入仓。